Hasznos tanácsok és tudnivalók

a 26.oldaltól !

A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT

TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

Gratulálunk

Gratulálunk a választásához, mellyel egy csúcs minőségű készülékhez jutott. Egyben köszönjük a bizalmat, melyet cégünk gyártmánya iránt tanúsít.

Mielőtt elkezdené használni a készüléket kérjük, figyelmesen olvassa el a következő kezelési utasítást, melyben megismerkedhet a kezelőszervekkel, valamint a tisztítási és karbantartási műveletekkel.

Bármilyen további tájékoztatással kapcsolatosan kérjük, forduljon bizalommal a magyarországi forgalmazóhoz a Cady-Trade’95 Kft-hez. Ott örömmel válaszolnak minden kérdésére

A  cég

Az Ön kávéfőző gépét, a gyártás során, többszintű ellenőrzésnek vetették alá. Minden egyes fontosabb gyártási folyamat végén számítógépek ellenőrzik az előzőleg beépített komponensek minőségét és beállítását. Az összeállítási folyamat végén pedig minden készüléken elvégzik az alapvető műveleteket Ezen okokból, a készülékben található kávémaradványok az ellenőrzés voltát igazolják. Semmi esetre sem azt, hogy a készülék használt állapotú.

Ez a figyelmezető felkiáltójel ábra jelenik meg minden esetben, ha a biztonságra kell ügyelnie. Ennek figyelmen kívül hagyása komoly balesetveszéllyel jár.

Az első oldalakon találhatóak a hivatkozási ábrák. A használati utasítás tanulmányozása közben ide vissza kell térnie.

A sötét téglalapban levő fehér számok, vagy betűk a gép részeire, vagy az utasítás pontjaira utalnak, pl. B ábra.

Ez a kezelési utasítás nem adhat minden, lehetségesen felmerülő, kérdésre választ. Minden kiegészítő tájékoztatástért, vagy ha olyan gonddal találkozna, amit nem, ill. nem kielégítően taglal ez a kézikönyv, kérjük, forduljon egy felhatalmazott szervizhez, forgalmazóhoz vagy az importőrhöz.

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, ÉS ADJA ÁT A GÉP ESETLEGES ÚJ HASZNÁLÓJÁNAK !

A kezelési utasítás tartalmát védi a szerzői jog. Tehát, sokszorosítását, fordítását, és elemeinek felhasználását a gyártó és az importőr írásos hozzájárulása nélkül a törvény tiltja.

# A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

| Feszültség tartomány |  | 220-230 V |
| --- | --- | --- |
| Áramfelvétel |  | 1250 W |
| Biztosíték |  | 6 A |
| Forgalomba hozatali engedélyek |  | ASE, OÉTI, EN 60335 |
| Szigetelés |  | I védelmi osztály |
| Üzemeltetési tartomány | Hőmérséklet: 10-40 Co | Max. pára tart.: 90 % |
| A készülék jellemzői |  |  |
| Kávéfőző gép | -rendszer | átfolyó vízmelegítés |
|  | -vízpumpa | elektromágneses rendszerű |
|  | -víztartály | 1,7 lit |
| Daráló | -rendszer | kónuszos őrlőkések |
|  | -működési elv | kuplungos fogaskerék rendszer |
|  | -kávéőrlés | Állítható |
|  | -daráló védelem | automatikus 20 sec.után |
|  | -szemes kávé tartály | kb. 350 gr |
| Méretek (szél/mélys/magas) |  | 337/325/377 mm |
| Súly a tartozékokkal |  | 8,5 kg |

| Áramellátó vezetéktartóval |  | rendelkezik |
| --- | --- | --- |
| Kazán |  | átfolyó - Al |
| Hőmérsékletkövetés |  | Elektronikus |
| Készenléti állapot elérése (hideg állapotból) | kávéfőzésre | 2 perc |
|  | gőzölésre | 3 perc |
| Gőzadagolás |  | a víztartály feltöltöttségétől függ |
| Túlhevülés elleni védelem |  | Termosztátos |
| Kávéadagolás |  | Automatikus |
| Kávéadag hosszúság |  | 0 - 250 cl |
| Vízadagolás |  | elektronikusan szabályozott |
| Melegvíz/Gőz kieresztő cső |  | nem állítható |
| Melegvíz/Gőz adagolás |  | állítható erősség, folyamatos |
| Italkészítés ideje | -presszókávé | kb. 20 sec. |
|  | -hosszú kávé | kb. 30 sec. |
|  | -melegvíz tea/forrócsoki készítéshez | kb. 60 sec. |
|  | -tejhab | kb. 90 sec. /adag |
| A készülék anyaga |  |  |
| Készülék háza |  | Műanyag |
| Víztartály és fiókok |  | Műanyag |
| Származás |  | Olaszország |
| OÉTI engedély száma |  | 4210/97 |
| Tartozékok (a készülék árában) |  |  |
| Központi egység szervizkulcs |  |  |
| Tisztítóecset |  |  |

A Gyártó és a magyarországi Forgalmazó fenntartják maguknak a jogot a készülék, és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli, változtatására. Minden a gyártásban, és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés követésének eredménye.

# BIZTONSÁGI UTASÍTÁS

Veszély!

Az elektromos áram halálos balesetet okozhat! Az elektromos részegységek soha ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlat veszélye! A forró gőz és a meleg víz komoly égési sérüléseket okozhat! A gőz/melegvíz csövet soha ne irányítsa maga felé, ezt óvatosan kezelje, égési sebeket okozhat!

## A készüléket kizárólag a megfelelő célra és módon használja

A kávégépet napi kb. 40 adag kávé lefőzésére készítették. Szigorúan tilos műszakilag módosítani, vagy nem megfelelő módon használni.

## Tiltott használó

A készüléket kizárólag előzetesen kioktatott felnőtt használhatja.

## Elektromos feszültség

Soha ne érintse a feszültség alatt álló egységeket! Áramütésnek, súlyos, esetleg halálos balesetnek teszi ki magát. Csak megfelelő váltóáramú dugaljhoz csatlakoztassa a gépet, a műszaki táblácskán jelzett áramfeszültségnek megfelelően.

## Elektromos vezeték

Soha ne használja a készüléket, ha az elektromos kábel sérült. Szakemberrel azonnal cseréltesse ki a megrongálódott vezetéket, vagy a hibás dugaljat. Ne csípje be a kábelt olyan helyre, ahol az sérülhet, ne vezesse át forró felületen és védje attól, hogy olajos legyen. Ne úgy mozgassa a készüléket, hogy az elektromos kábellel húzza. Mindig a dugaljat fogva húzza ki a készüléket a falból, és soha ne nyúljon a dugaljhoz vizes kézzel. Ne hagyja a bútorról lelógni a kábelt.

## Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől.

Figyeljen, arra hogy a gyerekek ne játszhassanak a készülékkel, ők ugyanis nincsenek tisztában az elektromos készülékek veszélyességével.

## Elhelyezés

Helyezze a kávéfőző készüléket olyan sima felületre, ahol senki nem tudja felborítani, és így nem tud megsérülni. A kijövő forró gőz, vagy a kieresztett meleg víz, égési sérülést okozhat. Soha ne használja a készüléket szabadban. Ne tegye a készüléket forró felületre, vagy nyílt láng közelébe, károsodhat a készülék külső borítása.

## Égési sérülés veszélye

Soha ne irányítsa a melegvíz/ gőzkibocsátó csövet a testére. Soha ne érintse a forró felületeket. Mindig a fogantyút, vagy a gombokat használja.

## Védje a kezét

A kávé készítése közben még véletlenül se nyúljon a központi egységbe, sebesüléssel járhat. A központi egységben vannak olyan forgó részek, amelyek becsíphetik az ujjait.

## Tisztítás

Kezdje a gép tisztítását azzal, hogy minden gombot lekapcsol és kihúzza a készüléket az áramforrásból. Hagyja a gépet kihűlni. Soha ne merítse vízbe. Szigorúan tilos bármilyen eszközzel belenyúlni a gépbe, vagy szétszedni a burkolatot.

## Tárolás

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a gépet, akkor kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozó aljzatból, és helyezze száraz helyre, ahol gyerekek nem érhetik el.

## Javítás, karbantartás

Nem megfelelő működésnél, vagy ha véletlenül leesett a készülék, rögtön húzza ki a konnektorból. Soha ne működtessen hibás készüléket. Csak szakemberrel végeztessen javítást, a  gyár, semmilyen felelősséget nem vállal hozzá nem értő által végzett javításból eredő kárért.

# GÉP RÉSZEI, ÉS AZ UTASÍTÁSOK LEIRÁSA

1.	Kávézacc tartály

2.	Csöpögtető tartály

3.	Csöpögtető rács

4.	Kávéadagoló, beállítható különféle méretű csészékre, kivehető

5.	Gőz / forró víz kibocsátó cső

6.	Gőz / forró víz adagoló gomb

7.	Víztartály

8.	Víztartály fedél

9.	Automata víztartály szelep

10.	Szemes kávé tartály

11.	Szemes kávé tartály fedél

12.	Őrlés finomság beállító gomb

13.	Szervizajtó

14.	Központi egység KPE

15.	Kávé tölcsér

16.	Központi egység kivételére és visszahelyezésére szolgáló kar

17.	Elektromos kábel

18.	Vezérlő és ellenőrző tábla

19.	Általános megszakító- Főkapcsoló

12.1.	Kávémennyiség állító (csak de Luxe modellnél)

# VEZÉRLŐ ÉS ELLENŐRZŐ TÁBLA LEÍRÁSA

20.	Általános megszakító visszajelző lámpa

21.	Kávékészítő gomb ( 1 vagy 2 csésze)

22.	Hőmérséklet ellenőrző lámpa

Lámpa ég: működéshez megfelelő hőmérséklet

Lámpa villog: a hőmérséklet túl alacsony. Ha két hőmérséklet lámpa egyszerre villog (kávékészítő és gőzfejlesztő) a hőmérséklet túl magas és ki kell engedni a készülékből a benne levő gőzt.

23.	Gőz be / kikapcsoló

24.	Gőz hőmérséklet visszajelző lámpa

Lámpa ég: működéshez megfelelő hőmérséklet

Lámpa villog: a hőmérséklet túl alacsony.

25.	Rotációs gomb, amellyel a csészébe kerülő kávé mennyiségét állítja be

26.	Víztartály és szemes kávé tartály visszajelző. Ha a lámpa ég valamelyik tartály üres. A víztartály feltöltése után ne felejtse el a gépből kiengedni a bent maradt levegőt-légtelenítés.

A lámpa villog: A kávézacc tartály, vagy a központi egység nincs megfelelően a helyén.

# KICSOMAGOLÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

Az eredeti csomagolás különösen erős. Őrizze meg arra az esetre, ha karbantartásra kell a gépet küldenie.

A készülék beállításánál a következőkre figyeljen:

Stabil helyre állítsa a gépet

Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a kávégéppel

Ne helyezze a készüléket meleg felületre, vagy hőforrás mellé

Ekkor az Ön kávégépe kész az elektromos hálózatra csatlakoztatásra.

# ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Ne felejtse el, hogy az elektromos készülékek nem megfelelő kezelése halálos balesethez vezethet. Csak váltóáramú dugaljhoz csatlakoztassa a gépet. Az elektromos feszültség mindig feleljen meg a gépen feltüntetett feszültségnek.

Ne használjon sérült elektromos kábelt. A sérült kábelt, vagy csatlakozó dugót azonnal cseréltesse ki szakemberrel.

Csak kifogástalan állapotban levő hosszabbítót használjon. A hosszabbító kábele legalább 1 mm2 átmérőjű legyen, és földelt dugóban végződjön.

Az elektromos áram halálos balesetet okozhat!

Soha ne tegyen elektromosságot vezető terméket vízbe, rövidzárlatot okozhat.

A forró gőz és víz komoly égési sebeket okozhat. Soha ne irányítsa a gőz/ melegvíz csövet magára, és óvatosan kezelje ezeket: égési sérülés veszélye áll fenn.

Az Ön és családtagjai/ munkatársai védelmében szigorúan tartsa be az előző fejezetben leírt biztonsági előírásokat.

# BEÜZEMELÉS, ÉS HASZNÁLAT

veszély!

Csak akkor indítsa el a készüléket, ha már feltöltötte vízzel, és szemes kávéval. A kávézacc tartályból (1) vegye ki a központi egység kulcsát, és a tisztító ecsetet. Helyezze azokat biztos helyre. A gép hátuljából húzza ki az elektromos kábelt olyan hosszan, hogy elérje a legközelebbi csatlakozó dugaljat (17).

A szemes kávé tartályt (10) két csavar rögzíti. Vegye le a tetőt (11), és töltse fel szemes kávéval (kb. 350 gr), majd helyezze vissza a tetőt. Állítsa be az őrlési finomságot, a szabályozó gombbal (12) 8-s finomságra. Erősebben pörkölt kávé esetében (olasz presszókávé keverékek) +2, a gyengébben pörkölt kávé esetében –2 állásba, a 8-as álláshoz képest.

Csak kizárólag szemes kávét tegyen ebbe a tartályba, különben fennáll a meghibásodás veszélye. Eltömülnek a darálókések. Nem garanciális meghibásodás!

Vegye le a víztartályt (7), vegye le a tetejét és töltse fel kb. 2 l hideg vízzel. A tartály alján levő szelep meggátolja szivárgást.

# LÉGTELENÍTÉS

Mielőtt a víztartályt a helyére tenné, győződjön meg arról, hogy a szemes kávé tartály fedelét visszahelyezte a helyére, nehogy víz kerüljön a kávéba!

Helyezze vissza a feltöltött víztartályt, kissé nyomja le, amíg enyhe kattanó hangot hall. Ez mutatja, hogy a szelep helyére kattant és magától nyílik. Helyezze vissza a tetőt.

Csak a megengedett mértékig töltse fel a tartályt.

Mindig hideg, emberi fogyasztásra alkalmas vizet töltsön a tartályba, a meleg víz, vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.

Soha ne indítsa el a gépet víz nélkül. Minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a tartály fel van töltve.

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és kapcsolja be a főkapcsolót. A zöld fény jelzi, hogy a készüléket bekapcsolta, ekkor a gép önellenőrzést végez, amely bizonyos zajjal jár.

Nyissa ki a melegvíz/ gőz csapot (6), az óramutatóval ellentétes irányba forgatva a gombot. A pumpa önműködően beindul. Várja meg, amíg folyamatosan víz folyik a csőből, majd zárja el. Ekkor az Ön kávégépe működésre kész.

FONTOS: Javasoljuk, hogy a légtelenítést végezze el az első használat előtt, ha hosszabb ideig nem használta a gépet, vagy ha a víztartály teljesen kiürült. Ugyanígy járjon el, ha mindkét jelzőfény (kávékészítés és gőzfejlesztés) egyszerre villog. Amint a hőmérsékletjelző lámpa folyamatosan ég, a készülék működőképes.

# JAVASLATOK, TANÁCSOK

## A készülék tesztelése

Javasoljuk, hogy higiéniai szempontok miatt, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, jól öblítse át a rendszert. Helyezzen egy csészét a melegvíz/ gőz cső alá (5), nyissa ki a csapot (6) és engedjen ki egy csészényi vizet.

## Hőmérsékletjelző (24)

A készülék bekapcsolása után, a teljes felmelegedésig - kb. 2 percig - a lámpa villog. Ilyenkor nem engedélyezett a kávéital készítés. Amikor a lámpa folyamatosan ég a készülék működőképes.

## Az üres víztartályt és szemes kávé tartályt jelző fény (26)

Amint a szemes kávé tartály üres, a jelzőlámpa kigyullad, és a daráló leáll. Töltse fel a tartályt, és ismételje meg a műveletet. Vízhiány esetén is jelez a lámpa. Töltse fel a tartályt, és indítás előtt ne felejtse légteleníteni a készüléket. A program nem indul el, ha előbb nem légtelenített. Működéshez a jelzőfény ki kell, hogy aludjon!

## Őrlés

Amennyiben a kávé túl gyorsan (túl durva az őrlésfinomság), vagy nagyon lassan folyik (túl finom az őrlésfinomság), a daráló nem megfelelően van beállítva, ezt korrigálni kell.

Javasolt őrlési beállítás: 8-as fokozat (+-2). Túl durva őrlés estén állítsa alacsonyabbra az őrlési finomságot (pl. 8-ról 6-ra). Túl finom őrlés esetén állítsa magasabbra az őrlési finomságot (pl.8-ról 9-re). Az őrlésfinomság kihatással van a lefőtt kávé minőségére. Az optimális őrlésfinomság esetén a kávé se nem túl gyorsan, se nem túl lassan folyik ki a kifolyónyílásokon.

Csak kizárólag őrlés közben állítsa az őrlés finomságot, különben károsodhat a készülék. Kerülje el a szélsőséges beállításokat (pl.1-s), javasoljuk, hogy inkább próbáljon ki egy másik fajta kávékeveréket, mivel nem mindegyik alkalmas a presszókávé készítéséhez. A nem megfelelő őrlésfinomság károsíthatja a készüléket. Az új beállítást csak 3-4 kávé lefőzése után tudja érzékelni.

## Kávéválasztás

Csak friss és erősen pörkölt kávét használjon. Ahhoz, hogy erős és aromás kávéitalt kapjon, használjon eszpresszó kávéhoz való speciális keveréket és előmelegített vastag falú kávéscsészéket. Javasoljuk, hogy a kávét őrizze hűvös, száraz helyen, hogy ne veszítsen aromájából. A rossz minőségű kávékeverék károsíthatja a készüléket. Az ebből adódó károk nem garanciális meghibásodások!

## Kávédaráló védelme

A szemes kávé tartály különleges védelemmel van ellátva. Ez meggátolja, hogy az ujjai a darálóba kerüljenek. A rendszer védelmet biztosít a lehetséges balesetekkel szemben, de ugyanakkor a nagyobb szemű, vagy olajosabb kávé leállíthatja a darálót. Ebben az esetben takarítsa ki a szemes kávé tartályt (10).

## Víz minősége

A kávé minőségén, a darálás finomságán és a vízhőmérsékleten kívül a víz minősége is erősen befolyásolja, a lefőzött kávé minőségét. Ezért javasoljuk, hogy használjon vízlágyítót, ami nemcsak a vízkövet szűri ki, de megszünteti a kellemetlen mellékízt, és a szerves szennyeződést is. A vízlágyító a fentieken kívül megóvja a készülék fűtőegységét és így hosszabb életű lesz a készülék. Minden nap ürítse ki a víztartályt és töltse fel friss vízzel.

## Működési idő

Az Ön készüléke folyamatosan bekapcsolva maradhat. Ennek ellenére, ha hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy kapcsolja ki. A felfűtési idő kb. 2 perc.

# KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS

## A kávéadagoló (4) magasságának beállítása

A kávéadagoló magassága állítható. Az Ön által használt csésze méretének megfelelően. Be lehet állítani, hogy a csésze kényelmesen beférjen a rács és az adagoló közé, így az Ön igényeinek megfelelően személyre szabott lesz a készülék.

## Leadott kávé mennyiségének beállítása - kávéhossz

A forgatható gomb segítségével (25) minden egyes csészéhez megfelelő mennyiségű vizet tud beállítani. Pl:

○ szint=	kb. 0,2 dl kávé (min.)

● szint=	kb. 2 dl kávé (max.)

Használjon mindig megfelelő méretű előmelegített csészét. A csészemelegítés legegyszerűbb módja, hogy teavizet enged a csészébe. A melegvíz egy perc alatt felmelegíti a csészéjét. Ha vastag falú a csésze sokáig megtartja a hőt. Ezután kiönti belőle a melegvizet, és lefőzi bele a kávéját.

## Két adag kávé - egyszerű!

Minden egyes gombnyomásra (21) egy adag kávé készül. Ha kétszer nyomja meg a gombot (2 másodpercen belül), akkor 2 adag kávé készül egyszerre. Ilyenkor a két csészét egymás mellé kell, hogy helyezze. Az egyik kifolyónyílás az egyik, a másik nyílás a másik csészét tölti.

## Szemes kávé

Az Ön automata kávégépe minden egyes adaghoz külön őrli a kávét, azaz egymás után két adagot őröl 2 csésze kávéhoz. Ez alapfeltétel, hogy kiváló minőségű kávéitalt készítsen.

Minden egyes kávé lefőzése előtt győződjön meg arról, hogy a melegvíz/gőz adagoló gomb (6) el van zárva.

Állítsa be a kívánt őrlési finomságot, javasolt átlagos finomság: 8 (+-2) Ezzel kapcsolatban olvassa el az „Őrlés” című fejezetet.

Csak a daráló működése közben állítson a finomságon, különben károsodhat a daráló.

Igényének megfelelően helyezzen 1 vagy 2 csészét a csöpögtető rácsra (3), a kávékifolyó alá (4). Nyomja meg a kávékészítés gombját (21). A készülék elkészíti a kiválasztott kávét. Ha időközben szeretné leállítania a készüléket, mert pl. túl hosszúra hagyta a víz mennyiségét, nyomja meg még egyszer a (21) gombot.

## Kávémennyiség meghatározása (csak a De Luxe modelleknél)

A készüléknek szabályozható kávéadagoló berendezése van, melyen keresztül Ön szabályozhatja az egy adag kávéhoz felhasznált kávéőrlemény mennyiségét. Az ábrán látható A és B jelzések egymáshoz való elmozdításával növelheti vagy csökkentheti a kávéfelhasználást. Amennyiben a (12.1.) szabályzó kereket az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja („+” irányába), akkor növeli, ellenkezőleg pedig csökkenti („-„ irányába) a kávéfelhasználást, a gyári beállításhoz képest. Természetesen, több kávé erősebb, kevesebb kávé pedig gyengébb kávéitalt eredményez. Az adagállítást mindig az előtt végezze el, mielőtt elindítaná a kávékészítést.

## Meleg víz

A meleg víz készítés független a kávékészítéstől, és így megfelelő minőségű vizet kaphat tea, instant leves, forrócsokoládé esetleg más instant ital készítéshez.

Helyezze a csészét közvetlenül a vízkifolyó cső alá (5), és lassan nyissa ki a csapot (6), a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Ekkor a meleg víz automatikusan elkezd folyni. Ezután zárja el a csapot.

## Gőzkészítés

A gőz a tej (cappuccino), vagy más ital felmelegítésére szolgál.

Minden használat után azonnal tisztítsa le a csövet nedves ruhával. A ráragadt tejet később igen nehéz eltávolítani. A legegyszerűbb tisztántartási mód, ha tejgőzölés után tiszta vízbe meríti a gőzkieresztő csövet, és ezt gőzöli egy rövid ideig. Amikor elzárja a csapot előfordulhat, hogy a cső felszív egy kis mennyiségű folyadékot. Ha vizet szívna vissza nem, történik semmi baj. Szerves folyadék esetében (pl. tej) a visszaszívott anyag bomlásnak indulhat, dugulást okozhat. Nem garanciális meghibásodás!

Gőzölés után mindig légteleníteni kell a készüléket. Ha a légtelenítés nem történt meg, vagy nem megfelelő mértékben, a készülék automatikusan leáll, mivel a hőmérséklet túl magas.

Ha a készülék gőzölés funkcióban van, akkor nem készíthető vele kávét.

Nyomja meg a gőzölés gombot és várja meg, hogy a visszajelző folyamatosan égjen (felmelegedés alatt villog). Óvatosan nyissa ki a csapot (6) a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Várja meg, hogy a kicsapódott víz kifolyjon, majd tegye mélyen a csövet a felmelegítésre szánt folyadékba.

Lassan nyissa ki ütközésig a melegvíz/ gőz csapot (6), miközben lentről fölfelé körkörös mozdulatokkal mozgatja a poharat. Amikor az ital megfelelő hőmérsékletű, zárja el a csapot és azonnal tisztítsa le a csövet nedves ruhával, vagy az előbbiekben leírt tisztítási módot kövesse, tiszta vízzel.

FIGYELEM: a cső igen forró, égési sérülést okozhat!

Amikor már nincs többé szüksége a gőzölésre, kapcsolja ki a funkciót, nyomja meg a gőzölés gombot (23). Ez után nyissa meg újból a csapot, hogy légtelenítse a készüléket (a vízpumpa automatikusan működni kezd) addig, amíg folyamatosan víz nem folyik a csövön (lásd. légtelenítés fejezet) és a két hőmérséklet jelző lámpa (22 és 24, kávékészítés és gőzfejlesztés) nem villog többé.

Zárja el a csapot. A készülék újból készen áll a kávékészítésre.

## Cappuccino hab

Töltsön meg egy csészét 1/3-g hideg tejjel, majd süllyessze bele a melegvíz/gőz csövet (5). Mozgassa körkörösen a csészét, hogy vastag habot kapjon. Ezután mélyen tegye be a csövet és melegítse fel a tejet.

# BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI EGYSÉGEK

## Automata kikapcsolás

A készülék automatikusan kikapcsol, és addig nem működik, amíg a szervizajtó nyitva van. Ha a központi egység nincs a helyén meleg vizet, és gőzt kaphat, kávét nem készíthet. A piros hibajelző led (26) jelez.

## Az Őrlés idejének elektronikus felügyelete

Amennyiben a szemes kávé tartály kiürül, a daráló 20 mp. után automatikusan leáll. Töltse fel a tartályt, szemes kávéval. Ezután újból készíthet kávéitalt.

## Vízpumpa elektronikus ellenőrzése

Ahogy a víztartály kiürül a készülék automatikusan leáll. Töltse fel a víztartályt friss, emberi fogyasztásra alkalmas, hideg vízzel, és légtelenítsen.

## Hőmérséklet automatikus beállítása

Ez az egység biztosítja a megfelelő hőmérsékletet, kávéital, melegvíz, vagy gőzkészítéshez. A kávékészítés automatikusan leáll, ha a hőmérséklet túl magas, vagy túl alacsony. A készülék rendelkezik egy biztonsági termosztáttal és a túlmelegedés elleni védelemmel.

## Daráló védelem kavics ellen

A legjobb kávéban is lehet apró kavicsszem. Hogy elkerülje a károsodást, a kávédaráló rendelkezik egy kavics elleni védelemmel. Ha kavics kerül a darálóba, azonnal erős zörgést hallunk. Azonnal állítsa le a készüléket. A beépített védelem ellenére, a kávészennyeződésből eredő károk nem garanciálisak!

FONTOS: hogy a motor ne károsodjon az újraindítás előtt, távolítsa el a kavicsot. Járjon el a „Kávéőrlő tisztítása” című fejezetben, leírtak szerint.

# TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS

Amennyiben kávégépét rendszeresen tisztítja és karbantartja, folyamatosan jó minőségű kávét készít Önnek, és a készülék élettartama is meghosszabbodik.

Bármilyen tisztítás előtt a készüléket húzza ki az elektromos dugaljból.

Tisztítás előtt hagyja a gépet kihűlni.

Soha ne tegye a készüléket vízbe, vagy más folyadékba, ezzel komoly kárt okozhat.

A készülék egyetlen részét se mossa el mosogatógépben.

Szárításhoz ne használjon sütőt, vagy mikrohullámú főző készüléket.

## Víztartály / Csöpögtető tálca / Kávézacc tartály / Kávékifolyó / Gép

Hogy a központi egység és környéke (14) tiszta maradjon, minden nap ürítse ki a kávézacc tartályt (1).

Tisztítsa rendszeresen, (nem súroló tisztítószerrel) a víztartályt (7), a csöpögtető tálcát (2), a csöpögtető rácsot (3) és a kávézacc tartályt, majd jól szárítsa meg ezeket a részeket.

A kávékifolyó csövet (4) tisztításhoz ki lehet emelni. Húzza ki és öblítse ki a kifolyócsövet meleg vízzel.

Időnként jól törölje át a készüléket nedves, majd száraz ruhával.

## Központi egység (14)

A központi egységet (14) naponta egyszer tisztítsa ki. Eltömülése esetén a készülék károsodhat. A főkapcsolóval kapcsolja ki a gépet, nyissa ki a szervizajtót (13). Vegye ki a kávézacc tartályt (1), és emelje ki a KPE-t.

A központi egységet (14) a fogantyújánál fogva lehet kivenni úgy, hogy megnyomja a jelzett helyen (press). Ezt követően mosószeres meleg vízzel tisztítsa ki, mossa el. Figyeljen arra, hogy a szűrőn ne maradjon kávémaradék. Szükség esetén vegye le a felsőszűrőt, és kefével tisztítsa el. Ezután rakja vissza, és szárítsa meg az egész központi egységet.

A felső szűrőt a készülékkel szállított kulccsal tudja leemelni, úgy hogy a csavarra illesztett kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja. Ezután jól szárítsa meg a központi egység részeit, és helyezze vissza a szűrőt a helyére.

Húzza ki és tisztítsa meg a csöpögtető tálcát (2), de ne használjon súroló anyagot. Alaposan tisztítsa meg a belső részt, majd helyezze vissza a tálcát.

A fogantyújánál tartva helyezze vissza a központi egységet, kis kattanást kell hallania, majd zárja vissza a szervizajtót, és helyezze vissza a kávézacc tartályt. Visszahelyezésnél a KPE tölcsér ferdén kell, hogy álljon!

Amikor a helyére teszi a központi egységet, soha ne nyomja meg a „press”-el jelzett helyet, mivel ezzel károsíthatja a készüléket. Ezt visszahelyezés előtt tegye meg!

Figyelem! Ha a központi egység nincs a helyén a lámpa villog, és a gép nem tud kávét készíteni.

## Kávéőrlő tisztítása

Soha ne öntsön vizet a kávéőrlő részbe, károsíthatja a készüléket.

Ha túl összetettnek találja a következőkben leírtakat, bízza ezt egy szakszervizre.

Időnként a tartályt ki kell tisztítani. A tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ürítse ki a tartályt (használjon porszívót), és csavarja ki a két tartó csavart, majd emelje le a tartályt a tisztításhoz. Mielőtt leemelné, ellenőrizze az őrlésfinomság beállítást, jegyezze meg a beállított értéket. Mosogatáshoz használjon mosogatószert. Ezután törölje szárazra a tartályt és csak így szerelje vissza! Ügyeljen az őrlésfinomság állító gomb helyzetére! Úgy helyezze vissza, ahogyan leszereléskor állt.

A tartály alatti részt óvatosan porszívóval, és száraz karbantartó ecsettel takarítsa ki, ügyelve a tartály alatti gumitömítésre és, hogy a daráló fogazott gyűrűje ne mozduljon el a helyéről. Összerakásnál a gumitömítést okvetlenül helyezze vissza a helyére. Ezzel biztosítja, hogy nem kerül kávészennyeződés a készülék belsejébe.

Forgassa a beállító gyűrűt óramutató mozgásának megfelelően, mindaddig, amíg a piros jelek egymással szembe kerülnek.

Tegye a helyére a szemes kávé tartályt figyelve, hogy a beállító gomb 0-n álljon. Rögzítse a tartályt a két biztosító csavarral.

## Vízkőtelenítés

Vízkőteleníteni kell minden felületet és átfolyó csövet, így biztosítva a szelepek, fűtés ellenőrzés és egyéb fontos részek megfelelő működését.

A víz keménységének függvényében vízkőteleníteni kell minden 1-2 hónapban. Azokon a területeken, ahol a víz nagyon kemény ennél sűrűbben ajánljuk.

Ha az Önöknél használt víz keménysége magasabb 18 H (német keménységi foknál), vízlágyító használata kötelező. A helyi vízművek hatáskörébe tartozik a vízkeménység ismertetése. Vízlágyító használatával javul a kávé minősége, védi a készüléket és megnöveli a vízkőtelenítések közötti időt.

Megjegyzés:	Használjon speciális, a  cég által kifejlesztett, kávéfőző gépekhez való vízkőtelenítő szert, semmi esetre ne használjon ecetet, amely károsíthatja a készüléket. Forduljon az importőrhöz tanácsért (Cady-Trade’95 Kft.). Nem  vízkőoldó használatból adódó károkért felelőséget nem vállalunk.

Vízkőtelenítés elvégzése

Kapcsolja ki a készüléket. Öntse be az előírásoknak megfelelően elkészített vízkőoldót a víztartályba. Tegyen egy tálkát a melegvíz/ gőz cső (5) alá, és lassan forgassa a melegvíz csapot (6) az óra járásával ellentétes irányba. Kapcsolja be a gépet, és hagyja kifolyni a vízkőtelenítő folyadékot kb. 1 percen keresztül. Zárja el a csapot. Kapcsolja újból ki a gépet, és hagyja a szert legalább 5 percen keresztül hatni, dolgozni.

Ismételje meg az előbbieket legalább kétszer / háromszor egymás után, mindaddig, amíg a víztartályban maradt vízkőoldószer.

Vízkőtelenítés után alaposan mossa ki a víztartályt (7) és töltse fel tiszta vízzel. Kapcsolja be a gépet és folyassa ki a vizet a melegvíz/gőz csövön keresztül. (kb. 0,5 liter) Így semmilyen oldószer nem marad a készülékben.

Az Ön kávégépe újból működhet.

Fontos!

A rendszeres vízkőtelenítéssel elkerülheti a készülék költséges javítását. A jótállás nem terjed ki a vízkőtelenítés elmulasztásából, a használati utasítás be nem tartásából, a helytelen kezelésből eredő meghibásodásokra. Ha Önnek kétségei vannak a víz keménységével kapcsolatban, akkor forduljon a helyileg illetékes vízművekhez.

## Használaton kívül helyezés

Ha nem használja a készülékét, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.

Tegye a készüléket száraz helyre és gyermekektől távol. Ha hosszú időn keresztül nem használja, javasoljuk, hogy védje porosodás ellen.

## Karbantartás

Időszakosan ellenőrizze a készülékét, és az előírásoknak megfelelően tisztítsa.

## Elhasználódás

A tönkrement készüléket azonnal használaton kívül kell helyezni. Húzza ki a konnektorból, és vágja le az elektromos kábelt. A lehetőségekhez képest helyezze el egy kijelölt gyűjtőhelyen.

## Hibakeresés

Nem megfelelő működésnél, vagy ha a készülék leesett, azonnal húzza ki a konnektorból.

Amennyiben az alábbi táblázat nem segít a hiba megtalálásában és kijavításában, azonnal forduljon szakszervizhez.

Csak a képzett szakemberek tudják a készüléket szakszerűen megjavítani. A szakszerűtlen javítás komoly veszéllyel lehet a használóra. A gyártó és a forgalmazó, nem hozzáértő javítása esetén, semmilyen felelősséget nem vállal. Ekkor a jótállás is elvész.

# Műszaki problémák és javítás

| Hibajelenség | A lehetséges ok | Az elhárítás módja |
| --- | --- | --- |
| A főkapcsoló nem világít | A készülék nem kap áramot | Ellenőrizze a vezetéket és a biztosítékot |
|  | A szervizajtó nyitva van | Csukja be a szervizajtót |
| Az automatikus kávékészítés nem indítható | Üres a víz vagy a szemes kávé tartály. A piros kontrollámpa villog: A KPE nincs a helyén vagy rosszul áll | Töltse fel a tartályokat. Ellenőrizze a KPE-et |
|  | A vízhiány/ kávéhiány kontrollámpák világítanak | Töltse fel a tartályokat. Kapcsolja ki a készüléket és ismét kapcsolja be |
|  | A hőmérsékletjelző lámpa villog. Gőzölés után nem volt megfelelően légtelenítve a készülék | Légtelenítsen |
|  | A fiók nincs a helyén, vagy megtelt kávézaccal | Ürítse ki és helyezze vissza a helyére. |
|  | A szemes kávé ellenőrző lámpa világít. A daráló eldugult vagy üres a szemes kávétartály | Tisztítsa ki a darálót. 39-43-as képek alapján vagy töltse fel a tartályt |
| Nincs gőz/ melegvíz adagolás | A gőz/ teavíz cső eldugult | Tűvel tisztítsa ki a nyílásokat |

| Hibajelenség | A lehetséges ok | Az elhárítás módja |
| --- | --- | --- |
| A kávé túl gyorsan folyik le | Az őrlésfinomság túl durva | Állítsa finomabbra az őrlésfinomságot. Kisebb számok felé forgatva az állító kart |
| A kávé túl lassan folyik le | Az őrlésfinomság túl finom | Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot. Nagyobb számok felé forgatva az állító kart |
| A kávé nem elég meleg | A csészék nincsenek előmelegítve | Használja a csészemelegítőt |
|  | A hőmérsékletjelző lámpa nem világít | Várja meg, amíg a lámpa jelez |
| A kávé nem krémes | Nem megfelelő kávét használ. Túl durva az őrlésfinomság. Nem friss az őrlemény | Próbálkozzon más fajta kávéval |
| A KPE nem kivehető | Nem a megfelelő helyzetben áll | Csukja be a szervizajtót. Kapcsolja be a készüléket. A KPE a helyére áll |
| A készülék sokáig melegszik és az adagok nem ugyanazon hosszúságúak | A készülék elvízkövesedett | Végezze el a vízkőtelenítést |
| Nem csak a kifolyónyílásokon folyik a kávé, de körülötte is. | A kifolyórész tisztításra szorul | Végezze el a tisztítást a 33. ábra szerint |

# HASZNOS TANÁCSOK ÉS TUDNIVALÓK!

Annak érdekében, hogy hosszú időn keresztül örömét lelje a kávéfőző gépben, kérjük, ügyeljen az alábbiakra:

1.)	A szemes kávétartályba kizárólag (nem őrölt!) szemes kávét töltsön! Az őrölt kávé eltömíti a darálót. (Elhárítása nem garanciális hiba.)

2.)	Ügyeljen arra, hogy a víztartályba kizárólag tiszta víz, alá semmilyen szennyeződés (kávészem, kávéőrlemény stb.) ne kerüljön. Az ilyen szennyeződések a vízszűrő eltömődését, az eltömült szűrő pedig a vízpumpa meghibásodását okozza. (nem garanciális hiba)

3.)	A víztartály csatlakozó (befolyó) szelepe mindig tiszta legyen! Eltömülése a vízpumpa károsodását eredményezi. (nem garanciális hiba)

4.)	Minden vízfeltöltés után légtelenítsen!

5.)	A kávéfőzés indító START gomb egyben megállító STOP gomb is. Amennyiben a gép automatikusan nem állítja le a kávéadagolást, ezzel a gombbal Ön ezt megteheti. Amennyiben az említett hiba többször előfordul, vigye be a készüléket a legközelebbi szakszervizbe!

6.)	Rendszeresen ürítse ki a csöpögtető tartályból a vizet, a zacctartályból a kávézaccot!

- Langyos folyóvíz alatt naponta mossa el a gép központi egységét! A gép vagy központi egysége nem mosható el mosogatógépben! A tisztogató ecset segítségével tisztítsa ki a központi egység szűrőjét! Használjon kéz-meleg vizet és mosogatószert! Ne feledkezzen meg a központi egység elöblítéséről! A KPE mozgó elemeit, elmosogatás után ajánlatos megkenni! (pl. vazelinnel)!

- A központi egységet addig nem szabad a gépből kiemelni, amíg az "A" jelű nút nem kerül a "B" jelű háromszög csúcsához! Amennyiben a gép úgy áll le, hogy a rovátka és a háromszög csúcsa nem kerül egymással egy vonalba, ismételten nyomja meg az Indító/Leállító gombot! Ha a hiba nem hárul el, keressen fel egy szakszervizt.

- Havonta/hetente egyszer szerelje le a központi egységen levő felső szűrőt (C jelű alkatrész), hogy megtisztítsa a kávézsírtól és a kávé szemcséktől! Leszereléskor a "G" jelű kulcsot helyezze a központi egységbe a rajzon látható módon, és forgassa el többször az óramutató járásával ellenkező irányba, addig, amíg a szűrő le nem esik a központi egységről! Kitisztítás után egyik ujjával helyezze a szűrőt a helyére, és forgassa el a "G" jelű kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a szűrő egész biztosan szorul a központi egységhez. Ne húzza meg túlságosan a felsőszűrő rögzítő elemet!

- Rendszeresen (1 havonként- a víz keménységétől és a kávéfőző gép igénybevételétől függően esetleg sűrűbben) vízkőtelenítse a gépet! Nem szabad sósav vagy ecet alapú vízkőtelenítő szert használni! Kizárólag a  által csomagoltatott szert használja! A CADY-TRADE’95 Kft.-nél rendelhet ilyen szert.

- Csak friss, tiszta vizet használjon a kávéfőzéshez, mert az elengedhetetlen a jó minőségű kávé főzéséhez!

- A víztartályban maradt vizet minden nap öntse ki, és hetente egyszer mosogassa el a víztartályt!

- A forró-víz adagoló csapot elzáráskor ne szorítsa túlságosan meg, csak annyira, hogy a szivattyú leálljon!

- Javasoljuk, hogy évente egyszer vizsgáltassa át valamelyik szervizállomásunkon a gépet! Ezek címét a garancialevélen megtalálja, vagy hívja az importőrt, a Cady-Trade’95 Kft-t.

Azokon a területeken, ahol a víz keménysége nagyon magas (180 dH) használjon vízlágyított.

## A központi egység (KPE) tisztítása

	Meleg vízzel mossa el a központi egységet! Ne helyezze mosogatógépbe! Úgy nem tisztítható.

	Csak akkor vegye ki a KPE-et ha az A jelzés a B jelzésnél áll!

	Gondosan tisztítsa el a két fémszűrőt! Használja a karbantartó készletben található ecsetet! A felsőszűrőt C, legalább havonta egyszer, vagy sűrűbben is, le kell szerelni és eltisztítani. A kávéfőző gép igénybevételétől és az őrlésfinomságtól függően. Ezt a „G” jelzésű kulccsal teheti meg.

	Miután a KPE megszáradt, helyezze vissza a helyére!

	Hibásan ne üzemeltesse a kávéfőző gépet. Ez a garancia megvonását eredményezheti! 150 adagonként meg kell kenni, a KPE mozgó részeit és tömítéseit, speciálisan erre a célra kifejlesztett kenőanyaggal. Forduljon tanácsért az importőrhöz a Cady-Trade’95 Kft.-hez.

G. kulcs

C felsőszűrő

A Felső szűrő tisztítása					A szűrők elhelyezkedése

A KPE tengely helyes nyugalmi állása	A	B

TARTALOMJEGYZÉK

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI	7

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS	10

A készüléket kizárólag a megfelelő célra és módon használja	10

Tiltott használó	10

Elektromos feszültség	10

Elektromos vezeték	10

Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől.	10

Elhelyezés	10

Égési sérülés veszélye	11

Védje a kezét	11

Tisztítás	11

Tárolás	11

Javítás, karbantartás	11

GÉP RÉSZEI, ÉS AZ UTASÍTÁSOK LEIRÁSA	11

VEZÉRLŐ ÉS ELLENŐRZŐ TÁBLA LEÍRÁSA	12

KICSOMAGOLÁS ÉS BEÁLLÍTÁS	12

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS	13

BEÜZEMELÉS, ÉS HASZNÁLAT	13

LÉGTELENÍTÉS	14

JAVASLATOK, TANÁCSOK	14

A készülék tesztelése	14

Hőmérsékletjelző (24)	15

Az üres víztartályt és szemes kávé tartályt jelző fény (26)	15

Őrlés	15

Kávéválasztás	15

Kávédaráló védelme	16

Víz minősége	16

Működési idő	16

KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS	16

A kávéadagoló (4) magasságának beállítása	16

Leadott kávé mennyiségének beállítása - kávéhossz	16

Két adag kávé - egyszerű!	17

Szemes kávé	17

Kávémennyiség meghatározása (csak a De Luxe modelleknél)	17

Meleg víz	17

Gőzkészítés	18

Cappuccino hab	19

BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI EGYSÉGEK	19

Automata kikapcsolás	19

Az Őrlés idejének elektronikus felügyelete	19

Vízpumpa elektronikus ellenőrzése	19

Hőmérséklet automatikus beállítása	19

Daráló védelem kavics ellen	19

TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS	20

Víztartály / Csöpögtető tálca / Kávézacc tartály / Kávékifolyó / Gép	20

Központi egység (14)	20

Kávéőrlő tisztítása	21

Vízkőtelenítés	22

Használaton kívül helyezés	23

Karbantartás	23

Elhasználódás	23

Hibakeresés	23

Műszaki problémák és javítás	24

HASZNOS TANÁCSOK ÉS TUDNIVALÓK!	26

A központi egység (KPE) tisztítása	27

CADY-TRADE’95 Kft.	Jótállási jegy szám:............................

Jótállási jegy

gyártmányú, Superautomatica Caffe Grande kávéfőző gépre a CADY-TRADE’95 Kft a vásárlástól számított 12 hónapig (lásd a túloldalon) a hatályos jogszabály szerint jótállást vállal. E jog érvényesítéséhez kérjük a számla megőrzését!

A gyártmány jelentős részei: kávédaráló motor, vízpumpa, kazán, központi egység meghajtó mechanika

A javítást végző szerviz neve és címe:

CADY-TRADE’95 Kft

1089 Budapest, Bláthy Ottó 6-8

Tel: 4777020, Fax: 4777028

Az eladó szerv tölti ki!

A vásárlás napja: 200__.  .________ hó ___. nap.	...............................................................

(betűvel)	p.h.

| Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre | Levágandó jótállási szelvények |
| --- | --- |
| Bejelentés időpontja: ............................................................ Hiba megszüntetésének időpontja: ..................................... Visszaadás időpontja: .......................................................... Bejelentett hiba: .................................................................... Az elhárított hiba: .................................................................. Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:..................... ..............................., 200 ........................ hó ................. nap ....................................................................... (P.H.) Aláírás | Bejelentés időpontja: ........................................................ Hiba megszüntetésének időpontja: ................................... Visszaadás időpontja: ....................................................... Bejelentett hiba: ................................................................ Az elhárított hiba: ............................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:................... ............................., 200 ........................ hó ................. nap ....................................................................... (P.H.) Aláírás |
| Bejelentés időpontja: ............................................................ Hiba megszüntetésének időpontja: ..................................... Visszaadás időpontja: .......................................................... Bejelentett hiba: .................................................................... Az elhárított hiba: .................................................................. Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:..................... ..............................., 200 ........................ hó ................. nap ....................................................................... (P.H.) | Bejelentés időpontja: ........................................................ Hiba megszüntetésének időpontja: ................................... Visszaadás időpontja: ....................................................... Bejelentett hiba: ................................................................ Az elhárított hiba: ............................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:................... ............................., 200 ........................ hó ................. nap ....................................................................... (P.H.) |
| Bejelentés időpontja: ............................................................ Hiba megszüntetésének időpontja: ..................................... Visszaadás időpontja: .......................................................... Bejelentett hiba: .................................................................... Az elhárított hiba: .................................................................. Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:..................... ..............................., 200 ........................ hó ................. nap ....................................................................... (P.H.) | Bejelentés időpontja: ........................................................ Hiba megszüntetésének időpontja: ................................... Visszaadás időpontja: ....................................................... Bejelentett hiba: ................................................................ Az elhárított hiba: ............................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:................... ............................., 200 ........................ hó ................. nap ....................................................................... (P.H.) |
| Bejelentés időpontja: ............................................................ Hiba megszüntetésének időpontja: ..................................... Visszaadás időpontja: .......................................................... Bejelentett hiba: .................................................................... Az elhárított hiba: .................................................................. Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:..................... ..............................., 200 ........................ hó ................. nap ....................................................................... (P.H.) | Bejelentés időpontja: ........................................................ Hiba megszüntetésének időpontja: ................................... Visszaadás időpontja: ....................................................... Bejelentett hiba: ................................................................ Az elhárított hiba: ............................................................... Szerviz neve:.......................................Munkalapszám:................... ............................., 200 ........................ hó ................. nap ....................................................................... (P.H.) |

FONTOS TUDNIVALÓK!

1.	A Vásárló a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg.

2.	Kérjük, követelje meg az eladótól a vásárlás napjának feltüntetését a számlán, eladási jegyzéken, és a jótállási jegyen.

3.	Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.

4.	Jótállási javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a feltüntetett javító szervizek.

5.	A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

6.	A szabálytalan jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt vagy a vásárlót terhelik.

A jótállási határidő kezdete:

1.	A jótállási határidő a Vevő részére történő átadás, napjával kezdődik.

2.	A termék kijavítása, garanciális meghibásodás esetén, a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától (amennyiben a vásárló téríti a mindenkori kiszállási költséget) vagy a szervizbe való szállítás napjától (amennyiben a Vásárló szállítja / szállíttatja be a készüléket a szervizbe) kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A termék alapos ellenőrzése után 12 hónapos garanciát biztosítunk valamennyi álló, mozgó alkatrészre és az elektromos részekre. Ez a készülék kisebb vendéglátó ipari és irodai felhasználásra lett kidolgozva és engedélyezve. Kapacitása a fenti garanciaidő alatt átlagosan napi 40 adagra van korlátozva. Nagyobb terhelés mellett a garanciaidő lerövidül a mechanikus részekre max.11.000 csészére.

A garanciaidő az eladó által feltüntetett időpontban kezdődik. Igazolása a jótállási jegyen feltüntetett dátummal és az eladást igazoló számlával lehetséges, együttesen. Nem vállalunk azon károkért felelősséget, melyeket vízkőlerakódás, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása, természetes elhasználódás, piszkolódás, erőszak, vagy túlzott igénybevétel, valamint hasonlók okoznak. Jogtalan garanciaigény esetén javítási munkákat, a szakszervizek, a hiba okozásának megjelölésével és az elvégzett munka felszámításával végzik.

Garanciális hiba esetén a Vásárló választása szerint:

-	díjmentes kijavítást kérhet,

-	ha a Vásárló kijavítást kér, a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül - cserekészülék biztosítása esetén, 30 napon belül - a Vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folyamán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest ne csökkenjen. Javítás esetén a termékbe új alkatrész kerül beépítésre.

-	ha a javítás 30 napon belül nem készült el, vagy a termék nem javítható, a termék azonos típusú új termékre való kicserélését kérheti,

-	ha cserére nincs lehetőség, vagy a Vevőnek a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat (a termék visszavásárlását kérheti, az elhasználódottság figyelembevétele mellett)

Általános tájékoztatás:

A Superautomatica készülékeket speciálisan a felhasználásnak megfelelően, az adott felhasználó ország/ országok biztonsági előírásainak megfelelően gyártják. Hazánkban a Cady-Trade’95 Kft. által forgalmazott készülékek használata engedélyezett. Egyéb országok részére gyártott, és ott a által forgalmazott készülékek, az azonos készülékház ellenére sem biztos, hogy megfelelnek, az itteni előírásoknak, garancia feltételeknek.

A javítás helye:

1.	Az üzemeltetés helyén javítjuk meg a készüléket, amennyiben az üzemeltető téríti a mindenkori kiszállási költségeket.

2.	Amennyiben a Vevő nem hajlandó téríteni a kiszállás költségeit, abban az esetben saját maga szállítja vagy szállíttatja be a készüléket a feltüntetett szervizbe.

A Vásárlónak kinek és mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?

A Vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek, vagy a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálatnak (szerviznek) kell bejelentenie.

A Vásárló köteles, a hiba felfedezése után, a ki fogását haladéktalanul közölni, és a készüléket ilyen állapotban nem működtetni.

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén

1.	Ha a hiba jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a készülék tulajdonosa beszerzi a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv szakvéleményét.

2.	A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat, és szakvélemény díjköteles.

3.	A szakvélemény-beszerzésére irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a szerviz, mind a Vásárló álláspontját és nyilatkozatait. (hiba jellege, a hiba keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó eltérő vélemény) és mindkét fél aláírását. A Vásárló nyilatkozatát a megbízáshoz csatolt és az általa észlelt feljegyzés is pótolhatja.

A terméket a felek nyilatkozatának megtételét követő 3 munkanapon belül a kijelölt minőségvizsgáló szervhez be kell szállítani.

További vita esetén a felek az illetékes a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz fordulhatnak.

A jótállási felelőségünk kizárása

1.	A jótállási felelőségünk nem áll fenn, ha mi vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.

2.	A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékeltünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Karbantartási munkák elvégzése a Vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a Vásárlót terheli.

3.	A jótállásvállalás nem terjed ki a kávéfőző gép elvízkövesedésből, szétfagyásból eredő meghibásodásaira, a természetes kopásból eredő hibákra valamint a készülék tisztítására. Az ebből eredő javítási vagy karbantartási munkák elvégzését a szakszervizek megfelelő térítés mellett végzik.

A kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai:

1.	A termék forgalomba hozatalát megelőző minőségvizsgálat a jótállási jegy tartalmára kiterjed.

2.	A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék számát és típusát egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás keltének feltüntetésével hitelesíteni, és a Vásárlónak átadni, a vásárlást igazoló számlával együtt.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

( a 79/1997. (XII.31) IKIM valamint a 31/99 GM-KHVM rendelet előírásai szerint)

Alulírott az alábbi gyártó nevében, mint forgalomba hozó:

(Gyártó, képviselője, vagy a forgalomba hozó)

FORGALOMBA HOZÓ: Cady-Trade `95 Kft. 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 4-8.

GYÁRTÓ: SAECO S.p.A. GYÁRTÓ CÍME: I-40041 Gaggio Montano (BO)

ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék:

(a termék azonosító adatai):

Caffé Grande Superautomatica Automata kávéfőző gép SUP 018

a rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

MEGFELEL

A termék a CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a 79/1997 IKIM, a 86/2004(VI.10) GKM, a 31/1999 GM-KHVM valamint a 61/2004(IV.24) GKM-IHM rendeletek vonatkozó előírásainak megfelelően:

Budapest, 2004. október 08

Dipl.Ing. Rézmány Attila

(a gyártó, forgalmazó nevében kötelezettség vállalásra feljogosított aláíró neve, PH)

Jelen „Megfelelőségi nyilatkozathoz” alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

- EC Direktívák:

  - 89/392 EEC előírás gépekre, szerkezetekre

- 73/23 EEC előírás kisfeszültségekkel működő termékekre (LVD)

- 89/336 EEC előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)

- EC 92/31

- EC 93/68

- Egyéb műszaki előírások, egyeztetett szabványok:

- EN 60335-1 háztartási és hasonló villamos készülékek biztonsága

  - EN 60065-□ háztartási és általános célú hálózati készülékek biztonsága

  - EN 60555-□ elektromágneses zavaremisszió

  - EN 50144-□/19□□			(	EN 61000-3-2/1995

- EN 55014/1993				(	EN 61000-3-3/1995

- EN 60335-2-33				(	EN 60335-2-15

- EN 55104/1995

- Egyéb nemzeti harmonizált szabványok:

- MSZ EN 60335-1	(	MSZ EN 60335-2-15	(	TÜV

  - MSZ EN 60065-□	(	MSZ EN………..	(	LGA

  - MSZ EN 60555-□	(	MSZ EN……….	(	MEEI

- Egyéb hivatkozások:

We:

## SAECO S.p.A

Via Torretta, 230

40041 GAGGIO MONTANO (BO)

declare under our responsibility that the product:

## AUTOMATIC COFFEE MAKER

## TYPE: SUP018

to which this declaration relates is in conformity with the fallowing standards or other normative documents:

●	Safety of household and electrical appliances – General requirements

EN 60335-1 June 1988 + Modification 2,5,6, A51

●	Safety of Household and electrical appliances – Part 2^

Particular requirements for appliances for heating liquids

EN 60335-2-15 – November 1990

●	Safety of household and electrical appliances – Part 2^

Particular requirements for coffee mills and coffee grinders

EN 60335-2-33 – April 1990

●	Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical motor-operated and thermal appliances for household and similar purposes, electric tools and similar electric apparatus – EN 55014 – Edit. 1993

●	Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 3^ Limits – Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current < 16A per phase) – EN 61000-3-2- Edit. 1995

●	Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 3^: Limits – Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current < 16 A.

EN 61000-3-3 Edit.1995

●	Immunity requirements for household appliances, tools and similar apparatus.

Product family standard EN 55104 – Edit.1995

following the provisions of the Directives:

EC 73/23, EC 89/336, EC 92/31, EC 93/68

### Gaggio Montano	Amm.re Unico

11.03.96	Sergio Zappella

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-1089 Bp., Bláthy O.u.4-8.

Tel/Fax: +36 (1) 4777020

# Text boxes

B

A

B

C

D

E

43

42

38

37

36

33

32

35

34

31

30

29

28

27

Típusok:

Caffé Grande Superautomatica

### SUP 018x

KEZELÉSI UTASÍTÁS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC 73/23, EC 89/336,

EC 92/31, EC 93/68